Lampiran 1. Bagan alir pembuatan larutan induk baku rhodamin B

Lampiran 2. Bagan alir penentuan panjang gelombang maksimum Rhodamin B

Lampiran 3. Bagan alir penentuan kurva kalibrasi

Lampiran 4. Bagan alir analisis sampel

Lampiran 5. Penentuan kurva kalibrasi

Lampiran 6. Analisis sampel

Lampiran 7. Kurva kalibrasi Rhodamin B

Lampiran 8. Pengulangan 6x pada setiap sampel

Lampiran 9. Grafik kurva kalibrasi larutan baku Rhodamin B

Lampiran 10. Perhitungan persamaan regresi

| X | Y | XY | X2 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,6 | 0,257 | 0,1542 | 0,36 | 0,066049 |
| 0,8 | 0,355 | 0,284 | 0,64 | 0,126025 |
| 1 | 0,459 | 0,459 | 1 | 0,210681 |
| 1,2 | 0,588 | 0,7056 | 1,44 | 0,345744 |
| 1,4 | 0,667 | 0,9338 | 1,96 | 0,444889 |
| ∑X = 5 | ∑Y = 2,326 | ∑XY = 2,5366 | ∑X2= 5,4 | ∑Y2 = 1,193388 |
| = 0.8 | = 0,38766 |  |  | 0,198898 |

Perhitungan Persamaan Regresi :

= 0,4848460292

Lampiran 10. (Lanjutan)

Maka persamaan regresi Y= ax+b adalah

Y = + ()

Koefisien Korelasi (r)

Lampiran 11. Kadar Rhodamin B pada sampel permen 1

Y = + ()

Kadar 	=  0, 7903887014 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 19, 759717535 µg/ml

= 0,0197597175 mg/g

Lampiran 11. (Lanjutan)

Kadar 	=  0, 7903887014 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 19, 759717535 µg/ml

= 0,0197597175 mg/g

Kadar 	=  0, 7903887014 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 19, 759717535 µg/ml

= 0,0197597175 mg/g

Lampiran 11. (Lanjutan)

Kadar =  0,7924512118 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 19, 811280295 µg/ml

= 0,0198112803 mg/g

Kadar 	=  0, 7903887014 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 19, 759717535 µg/ml

= 0,0197597175 mg/g

Lampiran 11. (Lanjutan)

Kadar 	=  0,7862636805 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 19, 6565920125 µg/ml

= 0,019656592 mg/g

Rata–rata kadar Rhodamin B pada permen 1 adalah :

= 	0,0197597175 mg + 0,0197597175 mg + 0,0197597175 mg + 0,0198112803 mg +

0,0197597175 mg + 0,019656592 mg

6

= 	0,0198  mg/g

Lampiran 12. Kadar Rhodamin B pada sampel permen 2

Y 	= + ()

Kadar 	=  0,3201363197 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 8,0034079925 µg/ml

= 0,008003408 mg/g

Lampiran 12. (Lanjutan)

Kadar 	=  0,3221977989 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 8,0549449725 µg/ml

= 0,008054945 mg/g

Kadar 	=  0,3242613406 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 8,106533515 µg/ml

= 0,0081065335 mg/g

Lampiran 12. (Lanjutan)

Kadar 	=  0,3242613406 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 8,106533515 µg/ml

= 0,0081065335 mg/g

Kadar 	=  0,3221977989 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 8,0549449725 µg/ml

= 0,008054945 mg/g

Lampiran 12. (Lanjutan)

Kadar 	=  0,3221977989 µg/ml x 10 ml x 5

2 g

= 8,0549449725 µg/ml

= 0,008054945 mg/g

Rata–rata kadar Rhodamin B pada permen 2 adalah :

= 0,008003408 mg + 0,008054945 mg + 0,0081065335 mg + 0,0081065335 mg +  0,008054945 mg + 0,008054945 mg

6

= 0,0081  mg/g

Lampiran 12. (Lanjutan)

- Permen 1

| No. | Berat Sampel (g) | Absorbansi | Konsentrasi (µg/mL) | Kadar Sampel Permen Lollipop 1 (mg/g) | Kadar Sebenarnya Sampel Permen Lollipop 1 (mg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 0,383 | 0,7903 | 0,0197 | 0,0198 ± 0,0000465587 mg/g |
| 2. | 2 | 0,383 | 0,7903 | 0,0197 |  |
| 3. | 2 | 0,383 | 0,7903 | 0,0197 |  |
| 4. | 2 | 0,384 | 0,7924 | 0,0198 |  |
| 5. | 2 | 0,383 | 0,7903 | 0,0197 |  |
| 6. | 2 | 0,381 | 0,7862 | 0,0196 |  |

- Permen 2

| No. | Berat Sampel (g) | Absorbansi | Konsentrasi (µg/mL) | Kadar Sampel Permen Lollipop 2 (mg/g) | Kadar Sebenarnya Sampel Permen Lollipop 2 (mg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 0,155 | 0,3201 | 0,0080 | 0,0081 ± 0,0000465587 mg/g |
| 2. | 2 | 0,156 | 0,3221 | 0,0080 |  |
| 3. | 2 | 0,157 | 0,3242 | 0,0081 |  |
| 4. | 2 | 0,157 | 0,3242 | 0,0081 |  |
| 5. | 2 | 0,156 | 0,3221 | 0,0080 |  |
| 6. | 2 | 0,156 | 0,3221 | 0,0080 |  |

Lampiran 13. Perhitungan statistik kadar sampel permen lollipop

- Permen 1

| No | Kadar Sampel (X) |  | (2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,0197 | 0 | 0 |
| 2. | 0,0197 | 0 | 0 |
| 3. | 0,0197 | 0 | 0 |
| 4. | 0,0198 | 0,0001 | 0,00000001 |
| 5. | 0,0197 | 0 | 0 |
| 6. | 0,0196 | -0,0001 | 0,00000001 |
|  | ∑ = 0,1182 |  | ∑ = 0,00000002 |
|  | = 0,0198 |  |  |

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α= 0,005; n= 6; dk= 5; dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,0321. Data ditolak jika ttabel ≤ thitung

- thitung =  =  =  = 0

- thitung =  =  =  = 0

- thitung =  =  =  = 0

- thitung =  =  =  = 1,4433742057

- thitung =  =  =  = 0

Lampiran 13. (Lanjutan)

- thitung =  =  =  = 1,4433742057

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena t tabel ≥ t hitung

µ = ± t(α/2) dk x

= 0,0198 ± (4,0321 x 0,0000282843/ )

= 0,0198 ± (4,0321 x 0,000011547)

= (0,0198 ± 0,0000465587) mg/g

Lampiran 13. (Lanjutan)

- Permen 2

| No | Kadar Sampel (X) |  | (2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,0080 | 0 | 0 |
| 2. | 0,0080 | 0 | 0 |
| 3. | 0,0081 | 0,0001 | 0,00000001 |
| 4. | 0,0081 | 0,0001 | 0,00000001 |
| 5. | 0,0080 | 0 | 0 |
| 6. | 0,0080 | 0 | 0 |
|  | ∑ = 0,0482 |  | ∑ = 0,00000002 |
|  | = 0,0081 |  |  |

Jika taraf kepercayaan 99% dengan nilai α= 0,005; n= 6; dk= 5; dari daftar tabel distribusi t diperoleh nilai ttabel = 4,0321. Data ditolak jika ttabel ≤ thitung

- thitung =  =  =  = 0

- thitung =  =  =  = 0

- thitung =  =  =  = 1,4433742057

- thitung =  =  =  = 1,4433742057

- thitung =  =  =  = 0

Lampiran 13. (Lanjutan)

- thitung =  =  =  = 0

Semua data dari keenam pengulangan diterima karena t tabel ≥ t hitung

µ = ± t(α/2) dk x

= 0,0081 ± (4,0321 x 0,0000282843/ )

= 0,0081 ± (4,0321 x 0,000011547)

= (0,0081 ± 0,0000465587) mg/g

Lampiran 14. Data distribusi t

Lampiran 15. Perhitungan kurva kalibrasi Rhodamin B

- Larutan induk baku Rhodamin B

LIB I  = 100 ppm

LIB II = 10 ppm

V1 . C1 = V2 . C2

V1 .100 = 10 . 10 ppm

V1 = 100 ml /100 ppm

V1 = 1 ml

- Panjang gelombang maksimum Rhodamin B

Λ = 1 ppm

V1 . C1 = V2 . C2

V1 . 100 ppm = 10 ml . 1 ppm

V1 = 10 ml / 100 ppm

V1 = 0,1 ml

- Kurva kalibrasi

- Konsentrasi 0,6 ppm

V1 . C1 = V2 . C2

V1 . 10 ppm = 10 ml . 0,6 ppm

V1 = 6 ml/10 ppm

V1 = 0,6 ml

Lampiran 15. (Lanjutan)

- Konsentrasi 0,8 ppm

V1 . C1 = V2 . C2

V1 . 10 ppm = 10 ml . 0,8 ppm

V1 = 8 ml/10 ppm

V1 = 0,8 ml

- Konsentrasi 1 ppm

V1 . C1 = V2 . C2

V1 . 10 ppm = 10 ml . 1 ppm

V1 = 10 ml/10 ppm

V1 = 1 ml

- Konsentrasi 1,2 ppm

V1 . C1 = V2 . C2

V1 . 10 ppm = 10 ml . 1,2 ppm

V1 = 12 ml/10 ppm

V1 = 1,2 ml

- Konsentrasi 1,4 ppm

V1 . C1 = V2 . C2

V1 . 10 ppm = 10 ml . 1,4 ppm

V1 = 14 ml/10 ppm

V1 = 1,4 ml

Lampiran 16. Sertifikat Rhodamin B

# Text boxes

Ditimbang 50 mg rhodamin B dan dimasukkan kedalam labu tentukur 100 ml

Ditambahkan dengan HCl 0,1 N  sampai tanda batas (C = 100 µg/ml)

LIB I ( C = 100 µg/ml)

Dipipet 0,1 ml dan dimasukkan kedalam labu tentukur 10 ml

Dilarutkan dengan HCl sampai batas tanda

LIB II ( C = 10 µg/ml)

LIB II ( C = 10 µg/ml)

Dipipet 0,1 ml larutan Rhodamin B

Dimasukkan kedalam labu tentukur 10 ml

Dilarutkan dengan HCl 0,1 N sampai batas tanda

Dibaca serapan pada panjang gelombang 400-800 nm

LIB II ( C = 10 µg/ml)

Dipipet Berurutan 0,6 ml, 0,8 ml, 1 ml, 1,2 ml, dan 1,4 ml masing-masing dimasukan kedalam labu terukur 10 ml, tambahkan HCl 0,1 N sampai tanda batas

0,6 ml (C= 0,6 µg/ml)

0,8 ml (C= 0,8 µg/ml)

1,2 ml (C= 1,2 µg/ml)

1 ml (C= 1 µg/ml)

1,4 ml (C= 1,4 µg/ml)

Diukur absorbansi dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 557,40 nm

A = 0,355

A = 0,459

A = 0,588

A = 0,667

A = 0,257

Sampel permen ditimbang sebanyak 2 gram

Dimasukkan kedalam erlenmayer ditambahkan 7 tetes HCl 0,1 N dan 15 ml metanol

Dipanaskan selama 15 menit

Disentrifuge selama 4 menit

Ditambahkan Na. sulfat anhidrat secukupnya

Dimasukkan kedalam labu tentukur 10 ml

Dipekatkan dengan HCl 0,1 N sampai batas tanda

Diukur serapannya pada panjang gelombang 557,40 nm

Sampel Rhodamin B

LIB I 100 ppm

LIB II 10 ppm

Larutan Rhodamin B dalam beberapa konsentrasi

Sampel permen 2

Sampel permen 1

Sampel yang sudah disentrifugasi

Sampel yang sudah dipanaskan

Sampel yang sudah diencerkan dengan HCl 0,1 N

Sampel yang belum diencerkan dengan HCl 0,1 N

Konsentrasi

Abs

Linear

(abs)

y = 0,4848460292 ᵡ + (-0,0002168234)

r = 0,997509819

0,667

0,588

0,459

0,355

0,257

0,000

0           0,6              0,8               1                1,2            1,4

absorbansi

Replikasi 1 : Absorbansi = 0,383

Y 	= + ()

0,383 	= + ()

x 	= 0,383 - ()

0,4848460292

x = 0,7903887014 µg/ml

Replikasi 2 : Absorbansi = 0,383

Y 	= + ()

0,383	 = + ()

X	 = 0,383 - ()

0,4848460292

x 	= 0,7903887014 µg/ml

Replikasi 3 : Absorbansi = 0,383

Y 	= + ()

0,383 	= + ()

x 	= 0,383 - ()

0,4848460292

x 	= 0,7903887014 µg/ml

Replikasi 4 : Absorbansi = 0,384

Y 	= + ()

0,384	= + ()

x 	= 0,384 - ()

0,4848460292

x 	= 0,7924512118 µg/ml

Replikasi 5 : Absorbansi = 0,383

Y 	= + ()

0,383 	= + ()

x 	= 0,383 - ()

0,4848460292

x 	= 0,7903887014 µg/ml

Replikasi 6 : Absorbansi = 0,381

Y 	= + ()

0,381 	= + ()

x 	= 0,381 - ()

0,4848460292

x 	= 0,7862636805 µg/ml

Replikasi 1 : Absorbansi = 0,155

Y 	= + ()

0,155 	= + ()

x 	= 0,155 - ()

0,4848460292

x 	= 0,3201363197 µg/ml

Replikasi 2 : Absorbansi = 0,156

Y 	= + ()

0,156 	= + ()

x 	= 0,156 - ()

0,4848460292

x 	= 0,3221977989 µg/ml

Replikasi 3 : Absorbansi = 0,157

Y 	= + ()

0,157 	= + ()

x 	= 0,157 - ()

0,4848460292

x 	= 0,3242613406 µg/ml

Replikasi 4 : Absorbansi = 0,157

Y 	= + ()

0,157 	= + ()

x 	= 0,157 - ()

0,4848460292

x 	= 0,3242613406 µg/ml

Replikasi 5 : Absorbansi = 0,156

Y 	= + ()

0,156 	= + ()

x 	= 0,156 - ()

0,4848460292

x 	= 0,3221977989 µg/ml

Replikasi 5 : Absorbansi = 0,156

Y 	= + ()

0,156 	= + ()

x 	= 0,156 - ()

0,4848460292

x 	= 0,3221977989 µg/ml